实验报告 专业 计算机科学与技术 班级03 计本3班 学号 2B0324151147 姓名 陈伟郴 课程名称 计算机网络 学年2005－2006 学期1□/2■ 课程类别 专业必修■限选□任选□实践□ 实验时间 2006年3月14日

实验名称 RJ－45接口连线实验

实验目的和要求 掌握使用双绞线作为传输介质实现以太网连接的方法，学会制作两种类型的RJ－45接头。

实验软硬件要求 以太网集线器，微机（带RJ－45接口的网卡），5类双绞线，水晶头，压线钳，测线器或万用电表。

实验内容、方法和步骤（可附页） 附页

实验结果（可附页） 附页

小结 通过这次实验，使我能够制作双绞线线头并用其建立以太局域网，完成TCP/IP的安装和配置。并对网络连通性进行测试。

评定成绩： 批阅教师： 年 月 日

| RJ－45接口连线实验（附页） 实验内容、方法和步骤 一）双绞线线头的制作步骤 压制水晶头需要使用专用卡线钳，按照下述步骤制作： 剥线：用卡线钳剪线刀口将线头剪齐，再将双绞线线头伸入剥线刀口，使线头触及前挡板，然后适度握紧卡线钳同时慢慢旋转双绞线，让刀口划开双绞线的保护胶皮，取出线头从而剥下保护胶皮。 理线：双绞线由8根有色导线两绞合而成，将其按照橙白，橙，绿白，蓝，蓝白，绿，棕白，棕色顺序平行排列，整理完毕用剪线刀口将前端修齐。 正线，直通线 ，标准568B，直通UTP 针脚 1 2 3 | 4 5 6 7 8 颜色 橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕 插线：将水晶头有弹片一侧向下，将排好顺序的导线平行插入水晶头内的线槽中，8条导线顶端应插入线槽顶端。 压线：确认所有导线都到位后，将水晶头放入卡线钳夹槽中，用力压下卡线钳，压紧线头即可。 重复上述方法制作双绞线的另一端即制作完成。注意这样做的是一条直通线，如果要制作交叉线，另一端的导线排列顺序是：绿白，绿，橙白，蓝，蓝白，橙，棕白，棕。 反线，交叉线 ，568A标准，交叉UTP 针脚 1 2 3 4 5 6 7 8 颜色 绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕 使用前要用万用电表检查连接情况（有条件的也可以用测线器检验），断路会导致无法通信，短路还可能损坏网卡或集线器。 二）建立以太局域网 利用直通线把各台PC机与集线器相连，用交叉线把集线器与交换机相连，这样一个小型以太局域网就建立好了。接下来只要对PC机，集线器和交换机适当地配置，各PC机就可以相互访问了。 1、TCP/IP模块的安装和配置 1）打开网络卡属性，如下图： 2）TCP/IP模块中，选中“此连接使用下列选定的组件”列表中的“Internet协议（TCP/IP）”，单击“属性”按钮，进行TCP/IP配置，如图1.1所示： 3）在“Internet协议（TCP/IP）属性”界面中，选中“使用下面的IP地址”。在192.168.0.1至192.168.0.254之间任选一个IP地址填入“IP地址”文本框（注意网络中每台计算机的IP地址必须不同），同时将“子网掩码”文本框填入“255.255.255.0”，如图1.2所示。单击“确定”，返回“本地连接属性”对话框； 4）通过单击“本地连接属性”界面中的“确定”按钮，完成TCP/IP模块的安装和配置。 Internet协议（TCP/IP）属性 配置IP地址和子网掩码 5）用ping命令测试网络的连通性：要检查网络构建是否成功，可以使用Windows 2000 Server的测试命令Ping。单击桌面上的“开始”/“运行” 中打开cmd，在弹出黑色窗口，这个类似于Dos的界面。在当前提示符下输入“ping”，如下图。系统将显示ping命令的相关参数。在当前提示符下，输入“ping <ip 地址>“，如“ping 192.168.0.1”，“ping 192.168.0.2”，“ping 192.168.0.3”和“ping 192.168.0.4”，查看并记录系统反馈的信息。 6）如下图：输入ping后，显示“lost=0”，说明网络连通成功。 7）如下图：输入ping后，显示“lost=4”，说明网络连通不成功，需重新检查连线和其他设置。 |
| --- | --- |

# Text boxes

IP：

Netmark：  255.255.255.0  255.255.255.0  255.255.255.0  255.255.255.0

交 换 机  Switch

PC2

PC1

PC4

PC3

集线器Hub

集线器Hub

交叉线

直通线

交叉线

直通线

192.168.0.1

192.168.0.2

192.168.0.3

192.168.0.4