考查作业

背景介绍：下图是模拟某学校网络拓扑结构.在该学校网络接入层采用S2126,接入层交换机划分了办公网VLAN2和学生网VLAN4,VLAN2和VLAN4通过汇聚层交换机S3550与路由器A相连,另3550上有一个VLAN3存放一台网管机。路由器A与B通过路由协议获取路由信息后,办公网可以访问B路由器后的FTPserver 。为了防止学生网内的主机访问重要的FTPserver，A路由器采用了访问控制列表的技术作为控制手段。

实验要求：

- 根据拓朴图分别在S2126和S3550创建相应VLAN，并在S2126上将F0/10-15加入VLAN2，将F0/16-20加入VLAN4，在S3550上将F0/10-12加入VLAN3

- 在两台交换机之间配置实现冗余链路，解决环路问题

- S3550通过SVI方式和RA互连

- S3550配置实现VLAN间互连

- RA和RB之间采用PPP链路，采用PAP方式进行验证提高链路的安全性。

- 在全网运应RIPV2实现全网互连。

- 通过访问列表控制所有人可以正常访问服务器，只有VLAN4不可以访问FTP服务。

- 通过相关命令显示相关配置结果，并进行验证

一、创建VLAN

- S2126创建VLAN2和4:

switch>enable

switch #config terminal

switch (config)#hostname S2126

S2126(config)#vlan 2

S2126(config-vlan)#name vlan02

S2126(config)#vlan 4

S2126(config-vlan)#name vlan04

S2126(config-vlan)#end

为VLAN分配接口：F0/10-15加入VLAN 2，F0/16-20加入VLAN 4

S2126#config terminal

S2126(config)#interface range  fa0/11-15   //0/10-15端口加入VLAN 2

S2126(config-if)#switchport mode access(可省略)

S2126(config-if-range)#switchport access vlan 2

S2126 (config-if-range)#exit

S2126(config)#interface range  fa0/16-20    //0/16-20端口加入VLAN 4

S2126(config-if-range)#switchport access vlan 4

S2126 (config-if-range)#exit

S2126(config)#exit

- S3550创建VLAN1（默认）和2、3、4:

switch>enable

switch #config terminal

switch (config)#hostname S3550

S3550 (config)#vlan 1

S3550 (config-vlan)#name vlan01

S3550 (config)#vlan 2

S3550 (config-vlan)#name vlan02

S3550 (config)#vlan 3

S3550 (config-vlan)#name vlan03

S3550 (config)#vlan 4

S3550 (config-vlan)#name vlan04

S3550 (config-vlan)#end

为VLAN分配接口：F0/10-12加入VLAN 3

S3550 #config terminal

S3550 (config)#interface range  fa0/10-12   //0/10-12端口加入VLAN 3

S3550 (config-if-range)#switchport mode access(可省略)

S3550 (config-if-range)#switchport access vlan 3

S3550 (config-if-range)#exit

S3550 (config)#exit

二、配置冗余链路（注意：先配置完端口聚合，再连线）P.20

S2126配置：

S2126#config terminal

S2126(config)#interface aggregateport 1   !创建聚合接口AG1

S2126(config-if)#switchport  mode trunk

S2126(config-if)#exit

S2126(config)#interface range fasterethernet 0/5-6 !进入接口0/5和0/6

S2126(config-if-range)#port-group 1

S2126(config-if-range)#exit

S3550配置：

S3550 #config terminal

S3550 (config)#interface aggregateport 1   !创建聚合接口AG1

S3550 (config-if)#switchport  mode trunk

S3550 (config-if)#exit

S3550 (config)#interface range fasterethernet 0/5-6 !进入接口0/5和0/6

S3550 (config-if-range)#port-group 1

S3550 (config-if-range)#exit

三、四、3550通过SVI方式和RA相连（第五步中配置RA的F0口），vlan间互连。P.50

S3550配置：

S3550 #config terminal

S3550 (config)#interface  vlan 1 !创建虚拟接口vlan 1

S3550 (config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

S3550 (config-if)#no shutdown

S3550 (config-if)#exit

S3550 (config)#interface  vlan 2 !创建虚拟接口vlan 2

S3550 (config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

S3550 (config-if)#no shutdown

S3550 (config-if)#exit

S3550 (config)#interface  vlan 3 !创建虚拟接口vlan 3

S3550 (config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

S3550 (config-if)#no shutdown

S3550 (config-if)#exit

S3550 (config)#interface  vlan 4 !创建虚拟接口vlan 4

S3550 (config-if)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

S3550 (config-if)#no shutdown

S3550 (config-if)#exit

S2126配置：

S2126 #config terminal

S2126 (config)#interface  vlan 1 !创建虚拟接口vlan 1

S2126 (config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0

S2126 (config-if)#no shutdown

S2126 (config-if)#exit

五、RA和RB之间采用PPP链路（P78），采用PAP方式进行验证提高链路的安全性（P83）

路由器A

R2600A>enable     // 进入特权模式

Password:

# R2600A#

R2600A#configure terminal     // 进入全局配置模式

R2600A(config)#hostname RA

RA (config)#interface fastEthernet 0 //进入快速以太网接口0的配置模式

RA (config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 // 配置接口的IP地址和掩码

RA (config-if)#no shutdown   // 启用fastEthernet0接口

RA (config-if)#exit

RA (config)#interface serial 0/1

RA (config-if)#ip address 202.99.1.1 255.255.255.0 // 配置接口的IP地址和掩码

RA (config-if)#no shutdown   // 启用serial 0/1接口

RA (config-if)#exit

RA (config)#interface serial 0/1

RA (config-if)#encapsulation ppp  !接口下封装PPP协议

RA (config-if)#ppp pap sent-username RA password 0 star !PAP验证的用户名和密码

路由器B

R2600B>enable     // 进入特权模式

Password:

# R2600B#

R2600B#configure terminal     // 进入全局配置模式

R2600B(config)#hostname RB

RB (config)#interface fastEthernet 0 //进入快速以太网接口0的配置模式

RB (config-if)#ip address 65.154.12.1  255.255.255.0 // 配置接口的IP地址和掩码

RB (config-if)#no shutdown   // 启用fastEthernet0接口

RB (config-if)#exit

RB (config)#interface serial 0/1

RB (config-if)#ip address 202.99.1.2 255.255.255.0 // 配置接口的IP地址和掩码

# RB (config-if)#clock rate 64000

RB (config-if)#no shutdown   // 启用serial 0/1接口

RB (config-if)#exit

RB (config)# username RA password 0 star

RB (config-if)#encapsulation ppp  !接口下封装PPP协议

RB (config-if)#ppp  authentication pap  !PPP启用PAP认证方式

六、在全网运应RIPV2实现全网互连

S3550配置RIP协议

S3550 (config)#router rip							!开启RIP协议进程

S3550 (config-router)#network 192.168.1.0		!申明本设备的直连网段

S3550 (config-router)#network 192.168.20.0

S3550 (config-router)#network 192.168.30.0

S3550 (config-router)#network 192.168.40.0

S3550 (config-router)#version 2

RA配置RIP协议

RA (config)#router rip

RA (config-router)#network 192.168.1.0

RA (config-router)#network 202.99.1.0  ! 202.99.1.1/30

RA (config-router)#version 2

RA (config-router)#no auto-summary

RB配置RIP协议

RB (config)#router rip

RB (config-router)#network 65.154.12.0

RB (config-router)#network 202.99.1.0   !202.99.1.2/30

RB (config-router)#version 2

RB (config-router)#no auto-summary

七、通过访问列表控制所有人可以正常访问服务器，只有VLAN4不可以访问FTP服务器。

S3550 (config)#ip access-list extended denyvlan4ftp

S3550 (config)#deny tcp 192.168.40.0 	0.0.0.255	61.154.12.0  0.0.0.255	eq	ftp

S3550 (config)#permit ip any any

S3550 (config)#	interface vlan 4

S3550 (config-if)# ip access-group denyvlan4ftp in

# Text boxes

F0/6

F0/6

S2126 :VLAN1=192.168.1.3/24

S3550: VLAN1=192.168.1.2/24

networkadmin=192.168.3.12/24

VLAN3

Web server=65.154.12.8/24

FTPserver

S3550 :

VLAN2=192.168.20.1/24

VLAN3＝192.168.30.1/24

VLAN4=192.168.40.1/24

RA:

S0=202.99.1.1/30        F0=192.168.1.1/24;

RB: S0=202.99.1.2/30     F0=65.154.12.1/24

S3550

S2126

VLAN4

VLAN2

F0/5

VLAN1

F0/5

B

A

F0

S0

S0

F0